## Slide 1: 第七章 循环系统功能监护

## Slide 2: 目 录
循环系统应用生理
临床监护
感染中毒性休克患者的护理
1
2
3
4

## Slide 3: 学习目标
识记：
1. 描述心脏的泵血过程。
2. 描述心血管活动的生理调节过程。
3. 描述循环功能的评价指标及意义。
4. 描述感染中毒性休克的临床表现和治疗原则。

## Slide 4: 学习目标
理解：
1. 比较不同血管的生理特点。
2. 解释血流动力学监测的特点。
3. 解释心搏骤停的常见原因及判断。
4. 解释心肺复苏的原理。

## Slide 5: 学习目标
运用：
1. 实施循环系统功能的评估。
2. 分析简单血流动力学监测结果。
3. 实施主动脉内球囊反搏术的配合。
4. 实施正确的心肺复苏操作。
5. 实施除颤器、输液泵和微量泵的操作。
6. 评估感染中毒性休克患者，并为其制定护理计划。

## Slide 6
www.pumpress.com.cn
第一节 循环系统应用生理

## Slide 7: 循环系统应用生理
<number>
心脏电生理
心脏泵血功能
血管生理
心血管活动的调节

## Slide 8: 心脏电生理
心室肌
工作细胞(普通心肌细胞)
心房肌
分类
窦房结细胞
自律细胞(特殊心肌细胞)
浦肯野细胞

## Slide 9: 心脏电生理
静息电位
工作细胞 去极化(0期)
跨膜电位
动作电位 快速复极初期(1期)
复极化 缓慢复极期(2期)
快速复极末期(3期)

## Slide 10: 心脏电生理
<number>
自律细胞跨膜电位特点
  3期复极化末在达到最大复极电位后；
  4期的膜电位并不稳定于这一水平，而是立即开始自动去极化；
  当去极化达阈电位水平时，即爆发一次新的动作电位；
  这种4期自动去极化的过程是产生自动节律性兴奋的基础。

## Slide 11: 心脏的泵血过程
等容收缩期
心室收缩期 快速射血期
射血期
减慢射血期
等容舒张期
心室舒张期 快速充盈期
充盈期
减慢充盈期

## Slide 12: 血管生理
<number>
动脉
毛细血管
静脉
阻力血管
容量血管
交换血管

## Slide 13: 心血管活动的调节
心交感神经
心脏
神经调节 心迷走神经
缩血管神经纤维
血管
舒血管神经纤维
肾素-血管紧张素系统（RAS）
体液调节 肾上腺素和去甲肾上腺素
血管升压素
血管内皮生成的血管活性物质

## Slide 14: 病 例
www.pumpress.com.cn
患者，男，59岁，6年前自觉活动后胸闷气短，伴胸骨后疼痛，休息后缓解，饮食尚可，偶有夜间不能平卧，二便如常。高血压病史8年，最高可达220/90mmHg；无吸烟史；不嗜酒；无遗传病史。
诊断：升主动脉瘤；主动脉瓣、二尖瓣关闭不全；心脏扩大；心功能Ⅳ级。在全麻体外循环下行Bentall术（带瓣人造血管替代升主动脉根部和主动脉瓣膜，并移植左右冠状动脉）+IABP置入术，气管插管呼吸机辅助呼吸，SIMV模式，Fi02：60%，Sp02：100%。心电监护示起搏与自主心律交替，132次/分，血压106/52mmHg。听诊双肺呼吸音粗糙，心律齐，四肢末梢凉，尿色清。
问题：护士应对患者进行哪些护理评估？

## Slide 15
www.pumpress.com.cn
第二节 临 床 监 护

## Slide 16: 临床监护
一般评估 主动脉球囊反搏术
心电监测 心肺复苏
中心静脉压监测 心脏电除颤
有创血压监测 输液泵的使用
Swan-Ganz导管监测 微量泵的使用
脉搏指示连续心输出量监测

## Slide 17: 一般评估
心率
1
心律
2
动脉压
3
  -健康成人的心率为60～100次/分，
  -超过100次/分，称为窦性心动过速。
  -小于50次/分，称为窦性心动过缓。

## Slide 18: 一般评估
心率
1
心律
2
动脉压
3
  -正常的心律应该是十分均匀的，心脏病或心脏神经调节功能不正常时，可出现心律不齐或心律失常。

## Slide 19: 一般评估
心率
1
心律
2
动脉压
3
  -动脉的最高压力，称收缩压。最低压力称舒张压。收缩压和舒张压之差称脉压。一个心动周期中动脉压的平均值称为平均动脉压。
  -通过袖套测压法和自动无创动脉压监测法测量，也可直接动脉穿刺插管连续监测。
  -正常血压SBP <130mmHg、 DBP <85mmHg。

## Slide 20: 一般评估
心率
1
心律
2
动脉压
3
  动脉压影响因素
  ①每搏输出量增大，SBP显著升高，DBP的升高不大，脉压增大。
  ②心率加快时，DBP显著升高，SBP升高不明显，脉压减小。
  ③外周阻力增大时，DBP明显升高，SBP升高不明显，脉压减小。
  ④动脉粥样硬化时，SBP升高，DBP无明显变化，脉压增大。
  ⑤血液黏稠度增加，使ABP增高。

## Slide 21: 心电监测
心电图（ECG）是一种利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所发生的电活动变化图形的技术。
心电监测是监测心脏电活动的一种手段。
临床上常用12个导联记录心电图，每个导联因探测电极放置的位置不同，将这些综合分析，就可以全面了解心脏的电位变化并做出诊断。
www.pumpress.com.cn

## Slide 22: 心电监测
肢体导联电极放置
www.pumpress.com.cn

## Slide 23: 心电监测
胸前导联电极放置
www.pumpress.com.cn

## Slide 24: 心电监测
五导联心电监护仪电极放置
www.pumpress.com.cn

## Slide 25: 心电监测
适应证
  心肺复苏术 帮助分析心脏骤停的原因和指导治疗(如除颤等)；复苏成功后应实时监测心律、心率变化。
  危重症患者监测 发生急性心肌梗死、心力衰竭、心源性休克、严重感染、预激综合征和心脏手术后等，需要实时心电监测。此外，各种危重症伴发缺氧、电解质和酸碱平衡失调、多系统脏器衰竭等。
  治疗性操作时 如在实施气管插管、心导管检查，心包穿刺时，可能会发生心律失常，导致猝死，必须进行心电监测。
www.pumpress.com.cn

## Slide 26: 心电监测
心房肥大
www.pumpress.com.cn
类型 | 心电图特征
左心房肥大 右心房肥大 双心房肥大 | 二尖瓣型P波 双峰型P波，峰距≥0.04s，P波时间≥0.12s，Ⅰ、Ⅱ、aVL导联改变较明显。 肺型P波 P波高尖，P波电压≥0.25Mv，Ⅱ、Ⅲ、aVL导联改变较明显。 P波时间和电压均超过正常 P波高大、增宽，呈双峰，P波电压≥0.25Mv，时间≥0.12s。

## Slide 27: 心电监测
心室肥大
www.pumpress.com.cn
类型 | 心电图特征
左心室肥大 右心室肥大 双心室肥大 | 左心室高电压 RaVL>1.2mV或RaVF>2.0mV或RⅠ〉1.5mV或RⅠ+SⅢ>2.5mV。 右心室高电压 V1导联R/S≥1，Rv1>1.0mV或Rv1+Sv5>1.2mV，aVR导联R/S>1或R>0.5mV。 常以一侧心室肥大心电图改变为主

## Slide 28: 心电监测
心肌梗死
  缺血性心电图表现为T波深而倒置；
  损伤型心电图表现为ST段抬高与T波融合并成单向曲线；
  坏死型心电图表现为出现病理Q波，在QR型导联上Q波宽达0.04s，Q与R波之比Q＞1/4R，在RS型导联可为QS波和QR波。
www.pumpress.com.cn

## Slide 29: 心电监测
窦性心律失常
www.pumpress.com.cn
类型 | 心电图特征
窦性心动过速 窦性心动过缓 窦性心律不齐 窦性停搏 病态窦房结综合征 | 窦性心律，心律＞100次/min。 窦性心律，心律＜60次/min。 窦性心律，两个P-P间距相差＞0.12s。 窦性心律，出现明显延长的P-P间期，与正常的P-P间期不成倍数关系。 持续的窦性心动过缓，心律＜50次/min，多发的窦性停搏，反复出现室上性快速心律失常。
Notes: <number>

## Slide 30: 心电监测
房性心律失常
www.pumpress.com.cn
类型 | 心电图特征
房性期前收缩 房性心动过速 心房扑动 心房颤动 | 提早出现的P波，形态与窦性P波不同，有不完整的代偿间歇。 心房率多为150～200次/ min，P波形态与窦性P波不同，可伴有房室传导阻滞。 P波消失，代之以扑动波（F波），频率多为250～350次/ min，心室律规则。 P波消失，代之以颤动波（f波），f波的频率350～600次/ min，心室律绝对不规则。
Notes: <number>

## Slide 31: 心电监测
房室交界性心律失常
www.pumpress.com.cn
类型 | 心电图特征
房性交界性期前收缩 阵发性室上性心动过速 预激综合征 | 提早出现的QRS波群，其前后可见逆行P波，有完全性代偿间歇。 连续3个或3个以上快速均齐的QRS波群，形态时限正常，频率为150～250次/分。 P-R间期＜0.12s，QRS波群＞0.12s，QRS波群起始部有粗钝的预激波（δ波）。
Notes: <number>

## Slide 32: 心电监测
房室传导阻滞
www.pumpress.com.cn
表7-10 室性心律失常的心电图特征
类型 | 心电图特征
Ⅰ度房室传导阻滞 Ⅱ度房室传导阻滞 Ⅲ度房室传导阻滞 | PR间期＞0.20s，但是每个心房激动都能传导至心室。 P波后出现QRS波群间期性脱漏。 心房与心室的活动各自独立、互不相干，心房率快于心室率。
Notes: <number>

## Slide 33: 心电监测
电解质紊乱
www.pumpress.com.cn
表7-10 室性心律失常的心电图特征
类型 | 心电图特征
高钾血症 低钾血症 高钙血症 低钙血症 | 高T波（呈现出帐篷形），QRS波群增宽，心率减慢，P波缺失。 T波低平，U波（在T波之后见到的波）出现。 Q-T间期变短。 Q-T间期延长。
Notes: <number>

## Slide 34: 心电监测
护理要点
  加强监护仪导线管理，检查监护设备是否正常。
  每位护理人员要求熟练掌握电极放置的位置，并且准确地连接，在操作前对患者做好解释工作，掌握常见心律失常的心电图变化。
  注意皮肤保护，防止皮肤破损，保持放置电极部位皮肤的清洁和干燥，选择合适的电极片。
  患者使用后的监护仪，各导线可用清水擦拭。
www.pumpress.com.cn

## Slide 35: 中心静脉压监测
中心静脉压（CVP）是指上、下腔静脉进入右心房处的压力。
正常值是6～12cmH2O
是临床常用补液速度和补液量指标之一。
  中心静脉压升高常见于补液过多过快，右心衰竭，血管收缩，心包填塞，急性或慢性肺动脉高压以及呼吸机和高呼气末正压。
  中心静脉压降低见于血容量不足，血管扩张以及血管扩张收缩功能失常。
www.pumpress.com.cn

## Slide 36: 中心静脉压监测
适应证
  心血管、颅脑手术及各种大手术的术中、术后监测。
  严重创伤或各种原因引起的休克急需抢救的危重患者。
  协助诊断或鉴别诊断心包填塞，心力衰竭时，可判断心功能的程度。
  急需大量、快速输血输液或需要全肠外营养的患者。
  大剂量血管活性药物使用时，以及高浓度补钾等。
并发症
  中心静脉穿刺的并发症有出血、感染、空气栓塞、插管部位血肿、心律失常等。
www.pumpress.com.cn

## Slide 37: 中心静脉压监测
护理要点
  严格遵循无菌操作原则，预防导管相关性感染。
  将中心静脉导管妥善固定，保持通畅，注意预防空气栓塞。
  每日更换导管穿刺处敷料，注明穿刺时间及更换辅料时间。
  防止继发感染。
  每天用肝素生理盐水冲洗导管1次，抽血后也应冲洗。
  使用血管活性药物，不可与测量中心静脉压使用同一通路。
  如果患者出现高热、寒颤及穿刺点炎症表现，应立即通知医生拔出导管并做导管尖端培养及外周血培养。拔出导管后，应按压穿刺点5分钟以上。
www.pumpress.com.cn

## Slide 38: 有创血压监测
有创血压(ABP)是将测血压的装置直接插入动脉血管内，可显示连续实时血压，较精确的测量血压。
适用于危重症患者血压的监测。
导管穿刺常选择桡动脉。
www.pumpress.com.cn

## Slide 39: 有创血压监测
适应证
  危重患者、大手术的术中和术后监护；
  血流动力学不稳定或有潜在危险的患者；
  需低温或控制性降压的患者；
  需反复取动脉血样的患者；
  需应用血管活性药物的患者；
  需心肺复苏的患者。
并发症
  血栓形成与动脉栓塞、空气栓塞、渗血、出血和血肿、局部性阻塞导致局部缺血、局部或全身感染。
www.pumpress.com.cn

## Slide 40: 有创血压监测
护理要点
  妥善固定
  严格无菌操作
  防止血栓形成与动脉
  保证动脉测压管的无菌
  留取动脉血标本时，应将管道内液体全部抽出后再采集血液，以避免由于血液稀释而影响检验结果。
  拔除动脉穿刺针时，在进针处须局部压迫15～30分钟，防止出血或形成局部血肿。
www.pumpress.com.cn

## Slide 41: Swan-Ganz导管监测
肺动脉漂浮导管是一种四腔的肺动脉导管
通过热稀释法对血流动力学监测数据测量
是测量右心房压力（RAP）肺动脉压力（PAP）肺毛细血管楔压（PCWP）心输出量（CO）的工具。
www.pumpress.com.cn

## Slide 42: Swan-Ganz导管监测
www.pumpress.com.cn

## Slide 43: Swan-Ganz导管监测
适应症
  心源性与非心源性肺水肿的鉴别
  调节机械通气的容量和心血管活性药物的剂量
  指导休克、心衰、肾衰等危重患者的液体复苏
并发症
  血管损伤、空气栓塞、导管打结、气囊破裂、心律失常、血栓形成及肺梗死、心脏瓣膜损伤、肺出血、静脉炎及感染等。
www.pumpress.com.cn

## Slide 44: Swan-Ganz导管监测
护理要点
  在监测肺动脉漂浮导管的血流动力学指标变化时，更需要持续心电监测且观察心律变化。
  掌握正确测压方法：换能器置于正确零点位置并且每次测压前要校正零点；根据病情变化及时测量各项压力指数；及时消除会影响压力测定的因素；保持监测管路的通畅。
  导管穿刺处每日更换穿刺部位敷料以及导管上的三通。尽量缩短漂浮导管的留置时间，穿刺插管的皮肤开口处需每天消毒和更换敷料，定期用肝素冲洗，全身用抗生素治疗。
www.pumpress.com.cn
Notes: <number>

## Slide 45: 脉搏指示连续心输出量监测
脉搏指示连续心输出量监测（PICCO）具有微创伤、低危险、简便、精确、连续、床边化等优点；
是一种新的脉波轮廓连续心输出量与经肺温度稀释心输出量联合应用技术；
PICCO是利用经肺热稀释技术和脉搏波型轮廓分析技术，来进一步测量血液动力和容量管理，使得监测数据更为准确，大多数患者不再需要使用肺动脉导管。
www.pumpress.com.cn

## Slide 46: 脉搏指示连续心输出量监测
适应症
  休克、严重创伤、心脏及腹部、骨科大手术、脏器移植手术的患者
  急性呼吸窘迫综合征（ARDS）
  急性心功能不全
  肺动脉高压
并发症
  出血、血肿及血栓
  灌注受到影响
  感染
www.pumpress.com.cn

## Slide 47: 脉搏指示连续心输出量监测
护理要点
  保证监测的准确性
  保证导管的通畅
  预防感染 严格无菌操作
www.pumpress.com.cn
Notes: <number>

## Slide 48: 主动脉球囊反搏术
主动脉球囊反搏(IABP）是通过放置在胸主动脉内的充气球囊，增加冠状动脉灌注量降低主动脉收缩压，改善心肌供氧，进而降低心脏做功，改善心功能受损患者的前向性血流，提高心排血量，心功能得以恢复。
20世纪80年代出现经皮穿刺的技术，使IABP具有创伤小、并发症少以及操作简便等优点被广泛应用于高危PCI患者循环支持。
www.pumpress.com.cn

## Slide 49: 主动脉球囊反搏术
适应证
  各种原因引起的心力衰竭
  急性心肌梗死后发生的并发症
  内科治疗无效的不稳定型心绞痛。
  严重心肌缺血患者做冠脉造影，以及高危重病患者做PTCA，溶栓术，麻醉诱导，心导管检查，心脏手术，普通外科手术的支持和保护性措施。
并发症
  心肺功能不全、穿刺损伤动脉、动脉栓塞、下肢缺血、感染、气囊破裂、血小板减少
www.pumpress.com.cn

## Slide 50: 主动脉球囊反搏术
护理要点
  连接一个R波向上的最佳ECG导联
  确保QRS波幅＞0.5mv
  监测心率和心律
  掌握触发方式
  及时观察反搏有效征兆
  预防心肺功能不全
  预防下肢动脉栓塞
  预防局部感染
  预防球囊破裂
www.pumpress.com.cn
Notes: <number>

## Slide 51: 心肺复苏
心肺复苏（CPR）是指对早期心跳呼吸骤停的患者，采取人工循环、人工呼吸、电除颤等方法帮助其恢复自主心跳和呼吸；
它包括三个环节：基本生命支持、高级生命支持、心脏骤停后的综合管理；
心脏骤停一旦发生，如得不到及时地抢救复苏，4～6min后会造成患者脑和其他身体重要器官组织的不可逆的损害；
应争取在心脏骤停4分钟开始基本生命支持。
www.pumpress.com.cn

## Slide 52: 心肺复苏
呼吸、心跳骤停的原因
  心源性因素 缺血性心脏病是心跳骤停的最常见原因，例如冠心病。此外也可见于心肌炎、心瓣膜病及先天性心脏病等。
  非心源性因素 严重缺氧、CO2贮留和酸中毒、电解质紊乱、电击、心跳中枢衰竭等。
www.pumpress.com.cn
Notes: <number>

## Slide 53: 心肺复苏
判断
1
呼救
2
胸外按压
3
4
5
重新评价
6
  -判断现场环境是否有危险因素
  -首先检查反应，并快速检查是否无呼吸或不能正常呼吸（喘息）。
  -检查脉搏仅限医务人员，时间不应超过 10 秒，并尽快使用自动体外除颤仪（AED）。
开放气道
人工呼吸

## Slide 54: 心肺复苏
判断
1
呼救
2
胸外按压
3
4
5
重新评价
6
-大声呼喊旁观者请求协助，并拨打电话呼救。
-呼救是“生存链”的第一步，即早期启动急诊医疗服务系统(EMSS)。
开放气道
人工呼吸

## Slide 55: 心肺复苏
判断
1
呼救
2
胸外按压
3
4
5
重新评价
6
-复苏体位 仰卧位于硬质平面上
-定位 胸骨中下1/3交界处
-方法 双臂绷直，以髋关节为轴，借助上半身的重力垂直向下按压，每次抬起时掌根不要离开胸壁。
-频率：至少100次/min。
-幅度：至少5cm
-按压-通气比值 30：2
开放气道
人工呼吸

## Slide 56: 心肺复苏
判断
1
呼救
2
胸外按压
3
4
5
重新评价
6
-应先去除气道内异物。
-仰头-抬颏法 用一只手按压伤病者的前额，使头部后仰，同时另一只手的示指及中指置于下颏骨骨性部分向上抬颏，使下颌尖、耳垂连线与地面垂直。
-双下颌上提法（颈椎损伤时） 此方法难以掌握，且常常不能有效的开放气道，因而不建议非医务人员采用。
开放气道
人工呼吸

## Slide 57: 心肺复苏
判断
1
呼救
2
胸外按压
3
4
5
重新评价
6
- 口对口 开放气道，捏紧患者鼻孔，缓慢向患者口内吹气（持续1秒以上），避免过度通气，吹气频率10～12次/分。
-口对鼻 不能张口时。
-球囊面罩 患者头后仰体位，抢救者位于患者头顶端，E-C手法固定面罩，用右手挤压气囊。潮气量约需500 ～ 600ml，即1L气囊的1/2，2L气囊的1/3，充气时间超过1s。
开放气道
人工呼吸
Notes: <number>

## Slide 58: 心肺复苏
判断
1
呼救
2
胸外按压
3
4
5
重新评价
6
- 单人CPR 5个按压/通气周期（约2min）后，再次检查和评价，如仍无循环体征，继续进行CPR。
-双人CPR 一人行胸部按压，另一人行人工通气，同时监测颈动脉搏动，评价按压效果，每2min更换按压职责。
开放气道
人工呼吸
Notes: <number>

## Slide 59: 心脏电除颤
电除颤是指在短时间内向心脏通以高压强电流，使心肌瞬间同时除极，消除异位性快速心律失常，使之转为窦性心律。
电除颤是终止室颤最有效的方法，争取在室颤后4min内，CPR 8min内除颤。
手柄电极涂导电膏放置于除颤部位；负极放置于右锁中线第2肋间，正极放于左腋中线第5肋间。两电极之间相距10cm以上
www.pumpress.com.cn

## Slide 60: 心脏电除颤
适应证
  非同步电除颤 心动周期的任一时间放电。适用于室颤；急救初期没有时间分析心律失常性质时；低F波的室性心动过速；同步除颤无效时
  同步电除颤 通过同步触发装置，利用心电图的R波触发放电。适用于室性心动过速、房扑、房颤等。
  选择除颤能量，一般单项波除颤用200～360J，直线双向波用120～200J。
www.pumpress.com.cn

## Slide 61: 心脏电除颤
护理要点
  除颤时远离水和导电材料。
  清洁并擦干皮肤，不能使用酒精、含苯基的酊剂或止汗剂。
  手持电极板时，两级不能相对，不能面向自己。
  放置电极板应避开瘢痕、伤口。
  如果一次除颤后不能消除室颤，移开电极板后应立即进行胸外按压。
  除颤时电极板应远离医疗器械至少2.5cm以上。
  患者右侧卧位时，负极置于左肩胛下区，正极手柄电极置于心前区。
www.pumpress.com.cn
Notes: <number>

## Slide 62: 输液泵
输液泵通常是电子的控制装置，它通过作用于输液导管达到控制输液速度的目的。常用于需要严格控制输液量和药量的情况，同时还可以连续输注各种急需的药物，做到均衡、匀速、精确，避免引起并发症。
体积小、操作简便、节省人力。
输液泵按控制原理及工作特点可分为蠕动控制式输液泵，定容控制式输液泵及针筒微量注射式输液泵三类。
www.pumpress.com.cn

## Slide 63: 输液泵
护理要点
  应用输液泵注射药物时，最好单独使用血管，不与其他药物使用同一静脉血管，以免影响输液泵的正常速率。
  对穿刺好的静脉通路妥善固定，并嘱患者勿剧烈运动，防止针头滑脱。
  在连接到静脉通路之前，应确定输液泵是否正常工作，防止管路打折，及时处理报警。
  选择末梢循环良好的血管穿刺
  预防静脉炎
www.pumpress.com.cn

## Slide 64: 微量泵
微量注射泵（简称微量泵或注射泵）是一种新型泵力仪器，将药液精确、微量、均匀、持续地泵入体内，操作便捷、定时、定量，根据病情需要可随时调整药物浓度、速度，使药物在体内能保持有效血药浓度。
目前有注射泵种类300多种，注射泵分为电动注射泵、推进式注射泵，电动注射泵分为单通道、双通道、多通道。
带有电压电流信号输出，带有接口，可连接打印机和电脑，可连接时间控制器。
www.pumpress.com.cn

## Slide 65: 微量泵
护理要点
  使用过程中注意无菌技术，遵守安全给药原则。
  在注射前向患者及家属详细介绍使用微量泵的目的、功能、优点、发生报警原因和注意事项。
  选择血管较粗、较直、易于固定、便于观察、不影响活动的部位，宜选择留置针。
  加强巡视，观察不良反应。
  用微量泵时宜单独建立静脉通路，注射速度宜缓慢，需用肝素稀释液2～5 ml推入留置针内，以免回血阻塞针头。
  加强工作责任心，确保操作规范化。
www.pumpress.com.cn

## Slide 66
www.pumpress.com.cn
第三节 感染中毒性休克患者的护理

## Slide 67: 感染中毒性休克患者的护理
感染中毒性休克是由细菌、真菌、病毒、立克次体、衣原体等病原微生物严重感染引起的，以血流分布异常的组织灌注不足为特征的临床综合症。
是较常见且严重的一类休克，是重症监护病房（ICU）患者的主要死因之一。
主要致病菌为革兰阴性杆菌，如大肠埃希菌、克雷伯菌、假单胞菌、变形杆菌等。
www.pumpress.com.cn

## Slide 68: 病 例
www.pumpress.com.cn
患者，男，36岁。3年前无明显诱因出现右上腹部疼痛，呈阵发性剧烈绞痛，反复发作，间歇期无症状，发作时自行口服药物，无明显缓解，于1天前右上腹持续性疼痛，伴寒战、高热，呕吐数次，为胃内容物。病程中无咳嗽、咳痰，无腹泻，饮食睡眠差，尿色加深，呈浓茶样，粪色变浅，呈陶土样。
查体：P 125次/分，BP 83/60mmHg，R 27次/分，T 39.8℃，精神萎靡，口唇发绀，面色晦暗，巩膜黄染，全腹压痛、反跳痛及肌紧张，墨菲氏征（Murphy）阳性。血常规提示：白细胞计数23.6×109/L，中性粒细胞0.93，腹部B超提示：胆总管结石。
问题：该患者发生了何种情况？应进行哪些护理评估？

## Slide 69
www.pumpress.com.cn
护 理 评 估护理

## Slide 70: 临床表现
www.pumpress.com.cn
 | 冷休克 | 暖休克
心排血量 周围血管阻力 神志 | 低 高 躁动、淡漠或嗜睡 | 高 低 清醒
皮肤色泽 皮肤温度 毛细血管充盈时间 脉搏 脉压 尿量 致病菌 | 苍白发绀 湿冷 延长 细速 <30mmHg <25ml/h Gˉ、G+（加重后） | 淡红、潮红 温暖干燥 1～2 s 慢而有力 >30mmHg >30ml/h G+（早期）

## Slide 71: 监测内容
一般监测
血流动力学监测
实验室检查
www.pumpress.com.cn
Notes: <number>

## Slide 72: 一般监测
神志
1
皮肤黏膜
2
血压
3
4
5
体温
6
  -反映脑组织的血液灌注情况。
脉搏
尿量

## Slide 73: 一般监测
神志
1
皮肤黏膜
2
血压
3
4
5
体温
6
  -反映外周血液灌注情况。
脉搏
尿量

## Slide 74: 一般监测
神志
1
皮肤黏膜
2
血压
3
4
5
体温
6
  -对保证脏器组织的血液灌注十分重要。
脉搏
尿量

## Slide 75: 一般监测
神志
1
皮肤黏膜
2
血压
3
4
5
体温
6
  -脉搏的变化多出现在血压变化之前。
脉搏
尿量

## Slide 76: 一般监测
神志
1
皮肤黏膜
2
血压
3
4
5
体温
6
  -反映肾脏的血液灌注情况及血容量的补充情况。
脉搏
尿量

## Slide 77: 一般监测
神志
1
皮肤黏膜
2
血压
3
4
5
体温
6
  -监测中心温度与体表皮肤温度的温差，可以了解外周循环的灌注情况。
脉搏
尿量

## Slide 78: 血流动力学监测
SvO2、ScvO2
CVP
PCWP
CO、CI
氧供需平衡
  -是反映右心功能的间接指标，可指导补液。

## Slide 79: 血流动力学监测
SvO2、ScvO2
CVP
PCWP
CO、CI
氧供需平衡
  -了解肺循环、左心及右心功能。
  -如PCWP下降，提示血容量不足；
  -如PCWP升高，则提示肺水肿或左心功能不全。

## Slide 80: 血流动力学监测
SvO2、ScvO2
CVP
PCWP
CO、CI
氧供需平衡
  -CO是反映心泵功能的重要指标，并能判断感染中毒性休克的类型。
  -CI是以单位体表面积计算的CO，在安静和空腹情况下测定的CI称为静息心脏指数，可作为比较不同个体心功能的评定指标。

## Slide 81: 血流动力学监测
SvO2、ScvO2
CVP
PCWP
CO、CI
氧供需平衡
  -DO2是反应循环功能的最佳指标，也是评价疗效的重要指标。
  -氧利用是指组织在单位时间内利用的氧量。有2个指标：
  ①VO2是机体代谢功能变化的最佳评估指标。
  ②O2ER可判断氧供不足绝对的还是相对的。

## Slide 82: 血流动力学监测
SvO2、ScvO2
CVP
PCWP
CO、CI
氧供需平衡
  -SvO2是混合静脉血氧饱和度，反映组织器官氧供需平衡状态。
  -ScvO2是上腔静脉或右心房的血氧饱和度，反映组织灌注状态。

## Slide 83: 实验室检查
血常规
1
血培养
2
血气分析
3
4
5
凝血功能
6
  -白细胞计数＞12×109/L或＜4×109/L，中性粒细胞增多，核左移，并可出现中毒颗粒；
  -血细胞压积和血红蛋白增高为血液浓缩的标志。
动脉血乳酸盐
pHi

## Slide 84: 实验室检查
血常规
1
血培养
2
血气分析
3
4
5
凝血功能
6
  -尽可能在抗生素使用前留取标本，进行病原微生物培养，同时做药物敏感试验。
  -标本的采集尽可能在45 min内完成；血培养至少为双份；血液标本一般在患者寒战、高热发作时采集。
动脉血乳酸盐
pHi

## Slide 85: 实验室检查
血常规
1
血培养
2
血气分析
3
4
5
凝血功能
6
  -动脉血pH下降；
  -动脉血氧分压（PaO2）低于60mmHg则提示急性呼吸窘迫综合征（ARDS）；
  -动脉血二氧化碳分压（PaCO2）降低，如超过45-50mmHg则提示肺通气或换气功能障碍；
  -碳酸氢根浓度[HCO3-] 可了解体液缓冲系统的状态。
动脉血乳酸盐
pHi

## Slide 86: 实验室检查
血常规
1
血培养
2
血气分析
3
4
5
凝血功能
6
  -动脉血乳酸盐浓度会明显升高，是评价组织氧供需平衡的良好指标。
  -动脉血乳酸盐监测比血流动力学监测指标更敏感，是评价疾病严重程度及预后的指标之一。
动脉血乳酸盐
pHi

## Slide 87: 实验室检查
血常规
1
血培养
2
血气分析
3
4
5
凝血功能
6
  -pHi对于感染中毒性休克的早期诊断、判断疗效与预后十分重要。
  -pHi也可能发现隐性代偿性休克。
动脉血乳酸盐
pHi

## Slide 88: 实验室检查
血常规
1
血培养
2
血气分析
3
4
5
凝血功能
6
  -DIC诊断标准：血小板计数＜80×109/L；纤维蛋白原＜1.5g/L；凝血酶原时间延长＞3s；3P（血浆鱼精蛋白副凝）实验阳性；血涂片中破碎红细胞＞2%。以上五项检查中出现三项以上异常，结合临床上有出血倾向时，即可诊断DIC。
动脉血乳酸盐
pHi

## Slide 89: 诊断
全身炎症反应综合征（SIRS）
  体温＞38 ℃或＜36 ℃；
  心率＞90次/分；
  呼吸＞20次/分或PaCO2 ＜32mmHg；
  白细胞计数＞12×109/L或＜4×109/L或未成熟白细胞＞10%。
  以上检查中出现两项或两项以上，即可诊断。
www.pumpress.com.cn

## Slide 90: 诊断
脓毒症的诊断标准
  ①一般临床特征 发热或低体温 ；精神状态的改变；明显水肿或液体正平衡；高血糖症，且无糖尿病史。
  ②炎症反应指标 白细胞增多或白细胞减少或幼稚白细胞总数超过 10%；血浆C反应蛋白＞正常两个标准差；血浆原降钙素＞正常两个标准差。
  ③血流动力学变量 低血压。
  ④器官功能障碍指标 动脉低氧血症；急性少尿；血肌酐上升；凝血功能异常；肠梗阻；血小板减少；高胆红素血症。
  ⑤组织灌注指标 高乳酸血症。
www.pumpress.com.cn

## Slide 91: 诊断
严重脓毒症的诊断标准(因感染所致以下任意一项)
  脓毒症所致低血压；
  乳酸水平超过实验室检测正常水平上限；
  给予足够的液体复苏，仍尿量<0.5 mL/（kg·h）至少2小时；
  非肺炎所致的急性肺损伤且PaO2/FIO2 < 250；
  肺炎所致急性肺损伤；血肌酐水平> 20 mg/L；
  胆红素> 20mg/L；
  凝血障碍。
www.pumpress.com.cn

## Slide 92: 治疗原则
在休克未纠正之前，应着重治疗休克，同时治疗感染；
在休克纠正之后，则应着重治疗感染。
www.pumpress.com.cn

## Slide 93: 治疗原则
早期液体复苏
  感染中毒性休克早期，应及时、充分的补液，每日的液体输入量要高于出量。
  补液应先快速输入晶体液；后输胶体液，但避免使用羟乙基淀粉 (HES) 对严重脓毒症患者进行液体复苏 。
  对脓毒症导致组织灌注不足且怀疑有血容量不足的患者，早期液体冲击疗法应至少按30 ml /kg的剂量输注晶体液。
  争取在感染中毒性休克前6小时内达到EGDT中提出的复苏目标，即CVP 8~12mmHg；MAP≥65mmHg；尿量≥0.5ml/(kg·h)；ScvO2、SvO2≥70%。
www.pumpress.com.cn

## Slide 94: 治疗原则
控制感染
  处理原发感染病灶和合理选择抗生素是根本措施。
  及早明确感染源及致病菌利于感染的控制，应及时找出感染源，并在12h内充分清创引流。
  争取在1h内静脉使用抗生素。
  早期病原菌未确定时，可根据临床经验及可疑病原菌，选择广谱抗生素，静脉、足量、联合用药。经验性联合用药2～3天后，应根据病原微生物培养及药敏试验结果，选择对细菌敏感的窄谱抗生素。
  抗生素治疗疗程一般为 7～10 天；在治疗过程中，应定期对抗生素疗效进行评价。
www.pumpress.com.cn

## Slide 95: 治疗原则
纠正酸中毒
  轻度酸中毒一般在去除病因和补液后可自行纠正，不需要补充碱性药物。
  重度酸中毒（pH＜7.15）时才需要补充碱性药物，一般选择5%碳酸氢钠，而不用乳酸钠（易导致乳酸堆积）。
  5%碳酸氢钠不必稀释，但应缓慢静滴；
  纠正酸中毒过程中可出现低钾、低钙血症，应注意及时补钾及补钙；
  补碱不宜过速过量，以免发生医源性碱中毒。
www.pumpress.com.cn

## Slide 96: 治疗原则
应用血管活性药物
去甲肾上腺素 ：具有兴奋α和β受体的双重效应，但作用时间短。
血管收缩剂
多巴胺：适用于伴有心泵功能障碍的感染中毒性休克。

## Slide 97: 治疗原则
应用血管活性药物
α受体阻滞剂： 能解除小血管收缩和微循环淤滞，并增强心肌收缩力。常用药物酚妥拉明和酚苄明。
血管舒张剂
抗胆碱能药物 能加快心率，解除血管痉挛。常用药物有山莨菪碱。

## Slide 98: 治疗原则
应用血管活性药物
多巴酚丁胺： 适用于补充血容量后心功能仍未见改善的感染中毒性休克。具有强烈的β受体和中度的α受体兴奋作用。
强心剂
西地兰：适用于充分补充血容量后动脉压仍低，而中心静脉压≥15cmH2O的感染中毒性休克。能增强心肌收缩力，减慢心率。

## Slide 99: 治疗原则
糖皮质激素
  主要作用：解除血管痉挛，改善微循环；
  减少心肌抑制因子的生成，增强心肌收缩力；
  稳定溶酶体膜；
  抑制炎症因子的产生，减轻全身炎症反应等。
  一般主张早期、大剂量、短程使用，不宜超过48h。
  首先氢化可的松。
www.pumpress.com.cn

## Slide 100: 治疗原则
DIC治疗
  主要包括去除病因和抗凝治疗等。
  去除病因可以及时控制DIC的进程。
  抗凝治疗首选肝素，一般主张1.0mg/kg，每6小时1次，根据病情可连续用药3～5天。
www.pumpress.com.cn

## Slide 101: 病 例
www.pumpress.com.cn
患者确诊为急性梗阻性化脓性胆管炎，感染中毒性休克。
血流动力学监测显示：P 125次/分，BP 83/60mmHg，CVP 3cmH2O。
问题：该患者目前最主要的护理问题是什么？首要的护理措施是什么？

## Slide 102: 护理诊断
体温异常
体液不足
营养失调
气体交换受损

## Slide 103: 护理措施
急救护理
维持体液平衡
用药护理
防治感染
营养支持
www.pumpress.com.cn
Notes: <number>

## Slide 104: 急救护理
保持呼吸道通畅。持续给氧，严重呼吸困难应给予气管插管或气管切开，并呼吸机辅助呼吸 。
体位
呼吸
病灶
体温
及时彻底清创，消除死腔，并充分进行引流。
头胸部抬高20~30°，下肢抬高15~20°。
注意保暖，同时防止烫伤，但切忌用热水袋、电热毯等方法局部体表加热。

## Slide 105: 维持体液平衡
1
扩容是抗休克最有效、最基本的措施。
2
迅速建立2条以上的静脉通路，如有条件尽快放置深静脉导管，并保证管道通畅。
3
合理补液，监测生命体征、中心静脉压、尿量，从而及时调整输液速度及输液量。

## Slide 106: 用药护理
使用血管活性药物应从低浓度、慢速度开始。
用药过程中应观察药物的副作用，严防药物外渗，如去甲肾上腺素外渗后，可导致局部组织坏死。
血压平稳后应逐渐降低药物浓度、减慢速度，最后缓慢停药。
www.pumpress.com.cn

## Slide 107: 防治感染
1
防治肺部感染
2
防治尿路感染
3
伤口护理

## Slide 108: 营养支持
在感染中毒性休克48 h内，应尽早给予EN。
肠内营养可经口服、鼻胃置管、鼻空肠置管、胃或空肠造口等途径输入。
应从小剂量（≤500kcal/d）开始，根据患者的耐受能力和吸收能力，及时调整营养液的量、输入速度和渗透压。
营养液配置后应在24h内恒温输入，温度保持在37℃左右，首选使用输液泵连续输注。
营养液的输入过程中应观察有无并发症的发生。
www.pumpress.com.cn