## Slide 1: 第一节 心电图的基本知识

## Slide 2: 一、心电图产生的原理
心电图(electrocardiogram，ECG)
  心脏在机械收缩之前所发生的电激动自窦房结，沿心脏特殊传导系统依次传至心房、心室，形成微弱的电流。
  通过心电图机将每一心动周期产生的心电流放大，并描记成曲线图，即为心电图

## Slide 3: 一、心电图产生的原理
心肌细胞的除极、复极和心电偶
  静息电位
    心肌细胞膜内带正电荷，膜外带负电荷
    细胞内外存在电位差，而在细胞表面无电位改变
  动作电位
    心肌细胞受到刺激，膜内外离子发生流动，产生动作电位

## Slide 4: 一、心电图产生的原理
  除极
    大量带阳电荷的钠离子内流，使细胞内电位迅速增高，造成细胞内外正负离子分布逆转
    心肌细胞膜内带正电荷，膜外带负电荷
  复极
    由于细胞的代谢作用，细胞膜又迅速回到极化状态

## Slide 5: 一、心电图产生的原理
  除极：0期：Na+快速内流
  复极：1期：K+一过性外流
  2期：Ca2+缓慢持续内流
  3期：K+快速外流
  4期：调整恢复到静息电位水平
4期
3期
2期
1期
0期
动作电位

## Slide 6: 一、心电图产生的原理
电偶的形成
探查电极放置位置与除极波、复极波形方向关系
电穴
电源

## Slide 7: 心肌细胞电位图与体表心电图的关系
心肌细胞电位图反映单个心肌细胞的电活动，体表心电图则是反映无数心肌细胞的综合电活动(以心室为例）
  0相，相当于心电图上的QRS波群；
  1相，相当于J 点，即QRS波群与S-T段的连接点；
  2相，相当于S-T段；
  3相，相当于T波；
  4相，相当于静止状态的等电位线；
  0相至3相末，相当于Q-T间期。

## Slide 8: 心肌细胞电位图与体表心电图的关系

## Slide 9: 二、心电向量与心电图
心电向量
  物理学中把既有大小，又有方向的量，称为向量。
  心肌细胞电生理过程中产生的电量，既有大小，又有方向，称为心电向量。

## Slide 10: 二、心电向量与心电图
综合心电向量
  对于整个心脏，是众多心肌细胞在除极或复极过程中所产生方向大小各不相同的心电向量，按一定的规则所合成综合心电向量
心电向量与综合心电向量

## Slide 11: 二、心电向量与心电图
空间心电向量环的形成
  全部心肌细胞激动产生的心电向量总和称综合向量；所有综合向量的顶点划过的轨迹，构成空间向量环。

## Slide 12
  与心脏电位强度、波形有关因素
  与心肌数量成正比
  与探查电极位置和心肌细胞之间距离成反比
  与探查电极的方位与心肌除极的方向所构成的角度有关。

## Slide 13
心电图波形形成的三条基本法则
  除极方向朝向导联的正极，出现向上的正波。
  除极方向朝向导联的负极，出现向下的负波。
  除极方向与导联垂直，出现双向波。

## Slide 14: 三、心电图导联体系
心电图导联
  在人体的不同部位放置电极，并通过导联线与心电图机的正负极相连，记录心电图的电路连接方法。

## Slide 15: 三、心电图导联体系
标准导联
  将两个电极置于人体两肢体上的导联
  连接方法
    Ⅰ导联：左上肢接正极，右上肢接负极
    Ⅱ导联：左下肢接正极，右上肢接负极
    Ⅲ导联：左下肢接正极，左上肢接负极
  特点：
    综合反映两肢体间的电位变化
    Ⅱ导联是测量基本间期的导联
    利用Ⅰ、Ⅲ导联电压代数和测定心电轴

## Slide 16: 三、心电图导联体系
导联线及其连接
  红色___右手 黄色___左手
  绿色___左脚 黑色___右脚

## Slide 17: 三、心电图导联体系
加压肢体导联
  连接方法：
    avR导联：右上肢接正极 ，左上肢、左下肢接负极。
    avL导联：左上肢接正极 ， 右上肢、左下肢接负极。
    avF导联：左下肢接正极 ， 右上肢、左上肢接负极。
  特点：
    探查局部心肌电位改变
    avR导联是心律诊断的关键导联

## Slide 18: 三、心电图导联体系

## Slide 19
心前区导联（胸导联）
1.连接方法：
中心电端与心电图机的负极相连，探查电极接于心电图机的正极，探查电极安放在心前区不同的位置，即胸导联。
2.特点：
( 1 )因距心脏近，因此电压较高。
( 2 )决定心脏的钟向转位。

## Slide 20: 三、心电图导联体系

## Slide 21: 三、心电图导联体系
胸导联V1-6探测电极的放置位置
  V1 胸骨右缘第四肋间
  V2 胸骨左缘第四肋间
  V3 V2 至 V4 两点连线的中点
  V4 左锁骨中线与第五肋间相交处
  V5 左腋前线 V4 水平处
  V6 左腋中线 V4 水平处

## Slide 22: 三、心电图导联体系
附加导联
  V7、V8、V9导联：
    将探查电极分别移至 左腋后线、 左肩胛线、后正中线与V4同一水平处。
    适用于左室肥大，后壁心肌梗塞，心脏移位。
  右胸导联(V3R～6R) ：
    将探查电极置于右 胸壁，相当于V3～6相对应的部位。

## Slide 23: 三、心电图导联体系
导联定位组
  左室侧壁组：I、aVL、V6
  左室前壁组：V4、V5
  左室下壁组：II、III、aVF
  左室后壁组：V7、V8、V9
  右室导联组：V1、V2、aVR、V3R、V4R、V5R
  左右室过渡区：V3
  前间隔导联组：V1~3

## Slide 24: 三、心电图导联体系
额面
横面

## Slide 25: 四、心电图各波段的形成与命名
心脏传导系统有：窦房结、结间束（前、中、后）、房室结、房室束、束支(左束支、右束支)、蒲肯野氏纤维网组成。
房室交界区有房室结与房室束组成。左束支包括左前、左后分支。

## Slide 26: 四、心电图各波段的形成与命名
心脏的除极、复极顺序
窦房结
房室结
希氏束

## Slide 27: 四、心电图各波段的形成与命名
P波
  代表心房的除极过程，称心房除极波。
P-R间期
  代表激动从窦房结开始，经过心房、房室交界区及房室束的全部传导时间。
P-R段
  代表心房除极完毕至心室除极开始。
P-R段
P-R间期
U

## Slide 28: 四、心电图各波段的形成与命名
  QRS波群
    代表心室的除极过程，称心室除极波。
  S-T段
    代表心室除极结束至复极开始。
  Q-T间期
    代表心室除极、复极的全部时间。
  T波
    代表心室复极的电位变化，称为心室复极波。
  U波
    代表心肌激动的“继后电位” ，常见于低钾血症。
QRS波
QT间期
ST段
U