## Slide 1: 第二节 正常心电图

## Slide 2: 一、心电图测量
各波段时间与振幅的测量
心率的测量
平均心电轴
心脏循长轴转位

## Slide 3: （一）各波段时间与振幅的测量

## Slide 4
各波段时间的测量
QRS波群
P波

## Slide 5
振幅的测量
正向波的高度测量：波峰的顶点到基线上缘的垂直距离
负向波的深度测量：波谷的最低点到基线下缘的垂直距离

## Slide 6: （二）心率的测量和计算

## Slide 7: 心率的计算:示例
心率=60/（2.6/3）=77次
R-R间期
P-P间期

## Slide 8
150
300
R
100
60
75
50
常见心率的简单计算
注：心律规则时可用此方法计算

## Slide 9
心率：每分____次
心率：每分____次
心率：每分____次
心率的测量和计算：练习
#2
#3
#1

## Slide 10: （三）平均心电轴
定义
  左右心室除极最大向量与Ⅰ导联正侧端形成的夹角

## Slide 11: （三）平均心电轴
检测方法
  目测法：看Ⅰ、Ⅲ导联的主波方向
    Ⅰ、Ⅲ均向上为正常
    Ⅰ向上，Ⅲ向下---左偏
    Ⅰ向下，Ⅲ向上---右偏
    Ⅰ、Ⅲ均向下---严重右偏

## Slide 12: （三）平均心电轴
  振幅法（作图法）

## Slide 13: （三）平均心电轴
心电轴偏移的临床意义
  正常心电轴：-30°～+90°
心电轴偏移方向 | 偏移范围 | 临床意义
电轴轻度右偏 | +90°～+120° | 常见于正常的垂直位心脏、右心室肥厚、右束支传导阻滞和左后分支传导阻滞等
电轴极度右偏 | -90°～-180° | 常见于严重的心脏疾病（如心肌梗死、右心室多重病变等）
电轴左偏 | -30°～-90° | 常见于横位心脏（肥胖、大量腹水、妊娠晚期等）、左心室肥厚、左束支传导阻滞和左前分支传导阻滞等
心电轴偏移及其临床意义

## Slide 14
（四）心脏循长轴转位

## Slide 15: 二、正常心电图波形与正常值
（一）P波
  方向：Ⅰ、Ⅱ、avF、
  V4~V6直立；avR倒立
  时间：一般小于0.12秒
  振幅：肢体导联不超过0.25mV
  （胸导联不超过0.20mV）

## Slide 16: 二、正常心电图波形与正常值
（二）P-R间期
  时间：P-R间期为0.12~0.20秒
  年龄越大，心率越慢，P-R间期越长
  年龄越小，心率越快，P-R间期越短

## Slide 17: 二、正常心电图波形与正常值
（三）QRS波群
  时间：0.06~0.10秒；
  波形与振幅
  胸导联：R波从V1-V6逐渐增高
  S波则相反，逐渐变小
  肢体导联：标准导联主波向上； aVR向下
  Q波：时间不超过0.04秒，
  振幅不超过同导联R波的1/4

## Slide 18: 二、正常心电图波形与正常值
正常胸导联QRS波群特点

## Slide 19: 二、正常心电图波形与正常值
Q波振幅的测定方法
从基线下缘测至Q波最低点
正常值≤1／4R
Q波的振幅
Q
R
S

## Slide 20: 二、正常心电图波形与正常值
Q波时间的测定方法
Q波的时间
Q
R
S
从Q波起点测至基线与Q波结束相交点（内侧缘）
正常值＜0.04秒

## Slide 21: 二、正常心电图波形与正常值
（四）ST段
  振幅：一般下移不＞0.05mV
  上移不＞0.10mV
常见的ST段移位类型

## Slide 22: 二、正常心电图波形与正常值
（五）T波
  方向
    与同导联QRS波群的主波方向一致
  振幅
    在以R波为主的导联中，不小于同导联 R 波的1/10

## Slide 23: 二、正常心电图波形与正常值
（六）Q-T间期
  时间
    心率在正常范围时，为0.32~0.44秒
  意义
    延长多见于心肌缺血、低血钙
    缩短多见于高血钙、洋地黄效应等

## Slide 24: 二、正常心电图波形与正常值
（七）U波
  方向
    与T波一致，V3导联较明显
  时间
    0.02~0.04秒
  意义
    明显增高常见于血钾过低；
    倒置可见于高血钾和心肌缺血等

## Slide 25: 二、正常心电图波形与正常值
；
正常心电图